Пистолет монтажный поршневой ПЦ-84 Паспорт ПЦ-84 000.000 ПС

ОГЛАВЛЕНИЕ 

      1. Общие указания
      2. Назначение пистолета
      3. Технические характеристики
      4. Комплект поставки
      5. Устройство и принцип работы
      6. Указания мер безопасности
      7. Подготовка и порядок работы с пистолетом
      8. Техническое обслуживание пистолета монтажного ПЦ - 84
      9. Перечень возможных неисправностей и методы их устранения
      10. Хранение пистолетов ПЦ-84
      11. Свидетельство о приемке
      12. Гарантийные обязательства
      13. Утилизация
      14. ПРИЛОЖЕНИЕ А. Пистолет монтажный ПЦ-84. МАРКИРОВКА

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

       1.1. Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и характеристики пистолета монтажного поршневого ПЦ-84.
       1.2. Паспорт содержит описание устройства и принцип действия пистолета ПЦ-84, правила безопасной эксплуатации и технического обслуживания.
       1.3. Сведения, изложенные в паспорте, должны использоваться при выполнении строительно-монтажных работ, а также при проведении профессиональной подготовки рабочих.
       1.4. В конструкции пистолета ПЦ-84 использовано изобретение по авторскому свидетельству № 1135632.
       1.5. Вследствие дальнейшего совершенствования конструкции пистолеты могут иметь некоторые отличия от данного паспорта.

ВНИМАНИЕ!!!
Прежде чем пользоваться пистолетом, необходимо изучить его описание, 
правила эксплуатации и требования безопасности, изложенные в настоящем паспорте.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПИСТОЛЕТА 

       2.1. Пистолет монтажный поршневой ПЦ-84 (рис. 1) предназначен для забивки стальных дюбелей в строительные конструкции, изготовленные из бетона, низкоуглеродистой стали, и в кирпичную кладку при креплении к ним строительных элементов, оборудования и инженерных коммуникаций.
       2.2. С помощью пистолета можно производить:
       2.2.1. Несъемное крепление путем непосредственной (без предварительного сверления отверстий) «пристрелки» к кирпичной кладке или строительным конструкциям из бетона, металлических конструкций толщиной до 4 мм и неметаллических (дерево, пластмасса, и т.п.) толщиной от 10 до 55 мм дюбелями типа ДГ с диаметрами головки 8 и 10 мм с одной насаженной шайбой диаметром 12 мм и общей длиной до 80 мм;
       2.2.2. Несъемное крепление металлических конструкций толщиной до 4 мм к строительным конструкциям из низкоуглеродистой стали толщиной до 12 мм дюбелями типа ДВМ 2 с двумя насаженными шайбами диаметром 12 мм или дюбелями типа ДГ длиной 30 мм с одной насаженной шайбой диаметром 12 мм;
       2.2.3. Съемное крепление оборудования на дюбелях – винтах с резьбой М6, М8, предварительно забитых в кирпичную кладку или строительные конструкции из бетона марки прочностью до 200.
       2.3. Пистолет позволяет вести безопасный и высокопроизводительный монтаж в любых пространственных положениях с сохранением работоспособности независимо от погодных условий в диапазоне температур от минус 30 °С до плюс 50 °С.
       2.4. Работа пистолетом ПЦ-84 может производиться при твердости стальных листов, полос, деталей и строительных конструкций не более 150 НВ.

2.5. При работе должны использоваться патроны индустриальные 6,8×18 ТУ 7272-008-18161100-01, 6,8×18 ТУ 7272-099-07513406-98 или 6,8×18 ТУ 7272-009-07512447-94 следующих типов:
       К-3 – дульце гильзы зеленого цвета;
       К-4 – дульце гильзы оранжевого или коричневого цвета;
       Д-1 – дульце гильзы белого цвета;
       Д-2 – дульце гильзы желтого цвета;
       Д-3 – дульце гильзы синего цвета;
       Д-4 – дульце гильзы красного цвета;

       Примечание: Типы патронов перечислены в порядке возрастания значения энергоотдачи (мощности).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров Норма Мощность пистолета, определяемая толщиной стального листа, в который забивается дюбель диаметром 4,5 мм, мм, не менее 12 Наибольшая толщина стальной пристреливаемой детали: • при пристрелки к бетону М200 дюбелем ДГ 4,5×40, мм, не более • при пристрелки к стальной конструкциитолщиной 12 мм дюбелем ДВМ 2 4,5×28 или ДГ 4,5×30Р, мм, не более 4 4 Габаритные размеры пистолета, мм, не более: • длина • высота • ширина 385 150 75 Масса пистолета (без принадлежностей, инструмента и запасных частей), кг, не более 4,6 Температура окружающей среды, при которой сохраняется работоспособность пистолета, °С -30 ... +50 Габаритные размеры чемодана, мм, не более: • длина • ширина • высота 410 270 110 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 4.1. Комплект поставки должен соответствовать табл. 1. Таблица 1 Обозначение Наименование Количество ПЦ-84.000.000 Пистолет монтажный поршневой 1 Комплект сменных частей ПЦ-84.000.006 Поршень № 3 (для дюбелей-винтов М6) 1* ПЦ-84.000.007 Поршень № 4 (для дюбелей-винтов М8) 1* Комплект запасных частей ПЦ-84.000.001 Поршень № 1 3 ПЦ-84.000.002 Поршень № 2 (для дюбелей-винтов М6) 2* ПЦ-84.003.002 Стопор 2 ПЦ-84.003.003 Амортизатор 10 Комплект инструмента и принадлежностей ПЦ-84-Ю.020.010 Шомпол 1 ПЦ-52-Ю.020.020 Щетка № 1 1 ПЦ-52-Ю.020.050 Ерш собранный 1 ПЦ-52-Ю.020.040 Ремень 1 ПЦ-52-Ю.020.005 Шомпол патронника 1 Эксплуатационные документы ПЦ-84.000.000 Паспорт 1 Упаковка ПЦ-52-Я.080.000 Чемодан 1 * Поставляется по специальному заказу потребителя 5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ Пистолет ПЦ-84 (рис. 2) – однозарядный, самовзводный, ручной монтажный инструмент с поршневым принципом забивки дюбеля за счет использования энергии расширяющихся пороховых газов. Забивка дюбеля 1, находящегося в направителе 2, состоящем из двух полуцилиндров, объединенных стопором 3, осуществляется поршнем 4. Поршень разгоняется по стволу 5 давлением пороховых газов. Разгон поршня под давлением происходит на участке 45 мм, после чего пороховые газы через отверстия в стволе сбрасываются в расширительные полосы муфты 6. Дальнейшее движение поршня и дюбеля происходит по инерции. Торможение и остановка поршня и дюбеля осуществляется за счет сопротивления материала строительной конструкции. Если к моменту полного заглубления дюбеля поршень не остановился (большая избыточная энергия выстрела), он останавливается за счет деформации (рис. 3) амортизатора 7 (рис. 2), который установлен в расточке направителя. Для производства выстрела прижим 8 пистолета прижимается к месту забивки дюбеля до полного утапливания направителя за плоскость наконечника 9. Перемещение направителя происходит совместно со стволом и затвором 10 до упора в дно коробки 11, при этом сжимаются пружины ствола и затвора. При оттягивании спускового рычага 12 взводитель 13 своим роликом 14 оттягивает курок 15 и тем самым взводит поевую пружину 16. В конечный момент взведения курок срывается с ролика взводителя и под действием боевой пружины бойком ударяет по закраине патрона. Происходит выстрел и поршень забивает дюбель. Пружина отбоя 17 возвращает курок в исходное положение. При освобождении спускового рычага под действием пружины рычага 18 он возвращается в исходное положение, ролик взводителя становится между боевым выступом курка и стенкой коробки. При ослаблении нажатия пистолетом на место пристрелки под действием пружин возвращаются в исходное положение затвор, ствол и поршневая группа. Возвращение поршня в исходное положение производится вручную шомполом при установке дюбеля. Выдвижение (выбрасывание) стреляной гильзы (рис. 4) из патронника ствола производиться экстрактором21, на который действует упор 19 с пружиной упора 20. Пистолет ПЦ-84 снабжен блокировками, исключающими случайный выстрел: • без прижатия пистолета к поверхности строительной конструкции и нажатии на спусковой рычаг; • при не полностью закрытом пистолете – повороте муфты относительно рукоятки на половину своего хода; • при резком прижатии пистолета к строительному основанию без воздействия на спусковой рычаг; • при падении заряженного пистолета с высоты до 1,5 м. 6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 6.1. Пистолет монтажный ПЦ-84 является устройством повышенной опасности, в связи с чем при работе с ним должны выполняться следующие меры безопасности: • во время работы должны использоваться индивидуальные средства защиты: очки, противошумные наушники, каска, перчатки; • при работе в помещении должна быть обеспечена необходимая вентиляция, исключающая опасную концентрацию в воздухе окиси углерода и окиси азота, содержащихся в пороховых газах; • должны быть приняты меры для исключения нахождения посторонних людей в зоне пристрелки; • заряжать пистолет патроном непосредственно у места забивки дюбеля; • исключать любые повреждения патрона при заряжании; • для защиты от возможного рикошета дюбеля и разлета частиц материала пристреливаемой и строительной конструкций пистолет ПЦ-84 должен использоваться только с прижимом, создающим зону безопасности; • при перерывах в работе пистолет должен быть разряжен. 6.2. Учитывая возникающую при выстреле отдачу пистолета, необходимо: • перед выстрелом занять устойчивое положение; • при выстреле надежно удерживать рукоятку пистолета за обрезиненную часть, прижимая пистолет к пристреливаемой детали; • при работе на высоте прикреплять пистолет к поясу с помощью ремня, входящего в комплект поставки, и использовать только устойчивые и прочные основания. Работа с лестниц запрещается. 6.3. Запрещается: • применять пистолет не по назначению; • упрощать или изменять конструкцию пистолета; • направлять выходное отверстие направителя пистолета на себя или других людей, независимо от того, заряжен пистолет или нет; • производить выстрел без дюбеля; • добивать неполностью забитый дюбель вторым выстрелом; • производить работу с пистолетом во взрыво- и пожароопасных помещениях; • работать неисправным пистолетом; • ударять по патрону или досылать его в патронник твердым предметом; • ослаблять прижатие пистолета к поверхности пристреливаемой детали и перезаряжать его ранее, чем через 3 минуты после спуска ударника, если выстрела не произошло; • производить забивку дюбелей или пистолета, расположенного неперпендикулярно к поверхности строительной конструкции; • забивать дюбели в стальные детали и конструкции, твердость которых выше твердости дюбелей; • производить забивку дюбеля близко к краю строительной конструкции менее 60 мм для бетонных и железобетонных конструкций и менее 10 мм для стальных; • пристреливать стальные детали к строительной конструкции, если зазор между ними более 5 мм; • забивать дюбели в хрупкие (керамику, чугун и т.п.) и твердые основания (гранит, базальт, закаленную сталь). 7. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПИСТОЛЕТОМ 7.1. При подготовке пистолета к работе удалите смазку с наружних поверхностей, из канала ствола и патронника. Убедитесь в его исправности. 7.2. Перед работой необходимо: • ознакомиться с конструкциями, подлежащими пристрелке и определить их пригодность для работ с пистолетом; • убедиться в пригодности материала, для этого через дюбель нанести легкий удар молотком по материалу. На нем должен получиться четкий отпечаток от дюбеля, а заостренный конец последнего не должен затупиться или деформироваться; • организовать на рабочем месте безопасные условия труда; • подобрать по таблице 2 необходимые дюбели и патроны в зависимости от вида предстоящих работ. 7.3. Подготовка пистолета производится непосредственно на месте работы в следующем порядке: • продвиньте шомполом поршень в крайнее заднее положение; • вставьте соответствующий дюбель в канал направителя и продвиньте шомполом до упора в поршень (рис. 5а). При этом головка дюбеля войдёт в углубление поршня (рис. 5б), а стержень дюбеля установиться по оси направителя; • поверните муфту по отношению к рукоятке против часовой стрелки и выдвиньте ее вперед; • раскройте пистолет, повернув муфту на оси, и вставьте в патронник ствола патрон (рис. 6); • закройте пистолет плавным движением, сохраняя наклонное положение ствола направителем вниз, что бы патрон не выпал из патронника. 7.4. Займите устойчивое положение. Установите пистолет под прямым углом к поверхности пристреливаемой детали (рис. 7), надавите на рукоятку до упора и оттяните спусковой крючок - произойдет выстрел. ВНИМАНИЕ!!! Если выстрел не произошел, не ослабляя давления на рукоятку, выдержите пистолет прижатым к поверхности пристрелки в течение 3 минут. 7.5. Раскройте пистолет после выстрела, при этом произойдет выдвижение (или выбрасывание) стреляной гильзы из патронника. 7.6. В таблице 2 шифр патрона указан ориентировочно. Для уточнения правильности выбора патрона выполните 2-3 пробные забивки. Нормально забитый дюбель должен плотно прижимать закрепляемую деталь к строительной конструкции. При пристрелке неметаллических деталей допускается утопание головки дюбеля на глубину до 5 мм. Резьбовая часть дюбеля-винта должна прижать шайбу к поверхности строительной конструкции и полностью над ней возвышаться. Деформация резьбовой части не допускается. Таблица 2 Материал строительного основания Материал, пристреливаемый дюбелем, его толщина, мм Сталь 1 ... 2 мм 2 ... 4 мм дюбель патрон дюбель патрон Тяжелый бетон марки выше М200 с заполнителем естественных пород - колонны, панели, блоки, перемычки, ригели, плиты ДГ 3,7×30 Д - 1 Д - 2 ДГ 4,5×40 Д - 1 Д - 2 Неоштукатуренная кирпичная кладка, кирпич глиняный (красный) и силикатный (белый) без пустот ДГ 3,7×30 К - 4 Д - 1 ДГ 4,5×40 Д - 1 Оштукатуренная кирпичная кладка (штукатурный слой 15...20 мм) ДГ 4,5×50 К - 4 Д - 1 ДГ 4,5×60 Д - 1 Легкий бетон марки ниже М200 с пористым заполнителем (керамзитбетон и т.п.) - панели наружных стен зданий Стальные конструкции из сортовой стали (прогоны, фермы, колонны и т.п.) толщина стали в месте забивки дюбеля до 12 мм ДВМ 4,5×28 ДГ 4,5×30 Д - 3 Д - 4 ДВМ 4,5×28 ДГ 4,5×30 Д - 3 Д - 4 Материал строительного основания Материал, пристреливаемый дюбелем, его толщина, мм Алюминий 2 ... 3 мм 3 ... 5 мм дюбель патрон дюбель патрон Тяжелый бетон марки выше М200 с заполнителем естественных пород - колонны, панели, блоки, перемычки, ригели, плиты ДГ 3,7×30 Д - 1 ДГ 4,5×40 Д - 1 Неоштукатуренная кирпичная кладка, кирпич глиняный (красный) и силикатный (белый) без пустот ДГ 3,7×30 К - 3 К - 4 ДГ 4,5×40 К - 4 Д - 1 Оштукатуренная кирпичная кладка (штукатурный слой 15...20 мм) ДГ 4,5×50 К - 3 К - 4 ДГ 4,5×60 К - 4 Д - 1 Легкий бетон марки ниже М200 с пористым заполнителем (керамзитбетон) и т.п.) - панели наружных стен зданий Стальные конструкции из сортовой стали (прогоны, фермы, колонны и т.п.) толщина стали в месте забивки дюбеля до 12 мм ДВМ 4,5×28 ДГ 4,5×30 Д - 3 Д - 4 ДВМ 4,5×28 ДГ 4,5×30 Д - 3 Д - 4 Материал строительного основания Материал, пристреливаемый дюбелем, его толщина, мм Древесина, фанера 6 ... 15 мм 15 ... 25 мм дюбель патрон дюбель патрон Тяжелый бетон марки выше М200 с заполнителем естественных пород - колонны, панели, блоки, перемычки, ригели, плиты ДГ 3,7×40 Д - 1 ДГ 4,5×50 Д - 1 Неоштукатуренная кирпичная кладка, кирпич глиняный (красный) и силикатный (белый) без пустот Оштукатуренная кирпичная кладка (штукатурный слой 15...20 мм) ДГ 4,5×60 К - 4 Д - 1 ДГ 4,5×60 К - 4 Д - 1 Легкий бетон марки ниже М200 с пористым заполнителем (керамзитбетон) и т.п.) - панели наружных стен зданий Материал строительного основания Материал, пристреливаемый дюбелем, его толщина, мм Древесина, фанера 25 ... 35 мм 35 ... 60 мм дюбель патрон дюбель патрон Тяжелый бетон марки выше М200 с заполнителем естественных пород - колонны, панели, блоки, перемычки, ригели, плиты ДГ 4,5×60 Д - 1 ДГ 4,5×80 Д - 1 Неоштукатуренная кирпичная кладка, кирпич глиняный (красный) и силикатный (белый) без пустот Оштукатуренная кирпичная кладка (штукатурный слой 15...20 мм) ДГ 4,5×80 К - 4 Д - 1 ДГ 4,5×80 К - 4 Д - 1 Легкий бетон марки ниже М200 с пористым заполнителем (керамзитбетон) и т.п.) - панели наружных стен зданий 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 8.1. Механизмы пистолета при правильной эксплуатации работают надежно и безотказно. 8.2. Задержки при работе и неисправности пистолта, как правило, связаны с выходом из строя деталей поршневой группы (поршень, амортизатор, стопор направителя), которые необходимо заменить на запасные. Допускается восстановление работоспособности поршней в условиях мастерских путем заточки его ударного конца с соблюдением первоначальной геометрии (рис. 8), при этом уменьшение длины поршня допускается до 130 мм. 8.3. Продолжительность службы пистолета в значительной степени зависит от правильности подбора патрона и дюбеля к соответствующему строительному основанию и тщательности ухода за пистолетом. Поэтому в конце каждого дня эксплуатации, но не реже чем через 250 выстрелов, а также в случае задержек в работе, проводите разборку пистолета, осмотр и смазку: • приступая к разборке, прежде всего необходимо открыть пистолет и убедиться, что он не заряжен; • сдвиньте муфту к рукоятке до упора (при этом освобождается стопор ствола) и извлеките ствол; • оттяните защелку наконечника (рис. 9) и разверните его в гнезде на 90°, снимите наконечник с прижимом (рис. 10) и извлеките поршень, направитель и амортизатор; • произведите чистку снятых деталей пистолета и поверхности муфты от порохового нагара с применением металлической щетки и ерша, входящих в комплект поставки; • промойте в керосине или солярке, протрите насухо и смажьте жидким ружейным маслом. Масло наносится тонким слоем на трущиеся поверхности; • соберите пистолетв последовательности, обратной разборке. При установке наконечника поверните его в гнезде до защелкивания; • разборку и последующую сборку производите на деревянном основании, отделяемые детали кладите в порядке разборки. 8.4. Перед началом работы с пистолетом и после сборки при техническом обслуживании проверьте его работоспособность в следующем порядке: • нажмите и отпустите 2-3 раза направителем на поверхность стола или стены - направитель должен без заеданий утапливаться и энергично возвращаться в исходное положение; • откройте и закройте 2-3 раза пистолет - открывание и закрывание должно быть без заеданий; • нажмите 2-3 раза на спусковой рычаг - щелчок спуска должен быть резкий. 9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ Возможные неисправности монтажного пистолета ПЦ-84 и способы их устранения представлены в табл. 3. Таблица 3 Внешнее проявление неисправности Вероятная причина Метод устранения Отсутствие выстрела после нажатия на спусковой крючок Некачественный патрон Повторите попытку выстрела после разворота патрона на 90°. При повторной неисправности замените патрон Накол гильзы патрона слабый Пистолет слабо или с перекосом прижат к пристреливаемой поверхности Пистолет сильно загрязнен Произвести чистку пистолета Поршень не возвращается в крайнее заднее положение Сильный пороховой нагар на поршне и стволе Снять поршневую группу и ствол, прочистить и смазать Расклеп ударного конца поршня Заменить или переточить поршень Износ амортизатора Заменить амортизатор Поломка, изгиб дюбеля Неподходящий для пристрелки материал Проверить основной и пристреливаемый материалы Сколы поршня Заменить или переточить поршень Дюбель и поршень не фиксируются в направителе Поломка или ослабление стопора направителя Замените стопор направителя на запасной Разрушение полуцилиндра направителя Пистолет подвергается анализу причин поломки и ремонту в условиях завода-изготовителя Гильза после выстрела не выдвигается из патронника Отрыв дна гильзы Пистолет подвергается анализу причин поломки и в случае неисправности пистолета - ремонту в условиях завода-изготовителя 10. ХРАНЕНИЕ ПИСТОЛЕТОВ До начала эксплуатации пистолет необходимо хранить в упаковке завода - изготовителя не более 12 месяцев в законсервированном виде по варианту временной противокоррозионной защиты. Законсервированные пистолеты, запасные части, инструменты и принадлежности упаковывают в чемодан. По истечении 12 месяцев для дальнейшего хранения без эксплуатации пистолета, необходимо произвести переконсервацию. При эксплуатации пистолет должен храниться в чемодане, входящем в комплект поставки, в помещении, исключающем попадание влаги. 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Пистолет монтажный ПЦ - 84 заводской № ________________________ соответствует техническим условиям ТУ 3-3.671-86 и признан годным для эксплуатации. Дата выпуска _________________________ Подпись лиц, ответственных за приемку _________________________ _________________________ Подпись лиц ответственных за консервацию и упаковку _________________________ _________________________ 12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Завод - изготовитель гарантирует соответствие пистолета требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается: • 6 месяцев со дня продажи при наличии в паспорте отметки и печати магазина; • 6 месяцев со дня выпуска при отсутствии отметки магазина, считается с даты, указанной в паспорте изделия; В период гарантийного срока завод изготовитель обязуется производить устранение дефектов производственного характера, выявивишхся в процессе эксплуатации. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях: • по истечению срока гарантии; • при отсутствии паспорта или гарантийного талона; • паспорт не принадлежит данному изделию; • при нарушении правил эксплуатации, указанных в паспорте; • при обслуживании вне гарантийной мастерской (изделие имеет следы вскрытия, использованы самодельные запчасти); • изделие имеет механические повреждения, явившиеся следствием удара или падения; • сильный износ в результате длительного использования; • сильное загрязнение как внешнее, так и внутреннее, ржавчина. Адрес гарантийной мастерской: Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 3. Тел.: (095) 232-18-44 13. УТИЛИЗАЦИЯ Утилизация пистолета, выработавшего ресурс, производится в установленном в организации порядке.